## Slide 1
LA STANDARDIZZAZIONE QUALITATIVA DI IMPIANTI, ARREDI E PRESIDI
Arch. Antonio Venturato
Valerio Vinci, Ph.D.
Notes: Copertina iniziale

## Slide 2: ARCHITETTURA E PERCEZIONE
Chiesa della luce Ibaraki-shi, Osaka-fu Giappone - Tadao Ando
L’ARCHITETTURA, OSSIA LO SPAZIO PERCEPITO, INFLUENZA LO STATO D’ANIMO.

## Slide 3
QUALI MEZZI ESPRESSIVI
LUCE
FORMA
MATERIA
COMFORT CLIMATICO
COLORE

## Slide 4
BENESSERE PERCETTIVO
L’ARCHITETTURA NON COME FRONTE PERCEPITO MA COME FRONTE PER PERCEPIRE

## Slide 5
AMBIENTE NON SOLO SPAZIO DI ACCOGLIENZA MA ANCHE AMBIENTE TERAPICO O PROTESICO
CHE AGISCE SULLA PERSONA
può promuovere la sicurezza, può contenere la paura, può riattivare la memoria, può facilitare l’orientamento, può ridurre il senso di frustrazione attraverso la sensazione di sicurezza.
Tutto ciò può avvenire anche in uno stato di inconsapevolezza: ragione per
cui la componente percettivo sensoriale deve diventare prevalente rispetto a quella funzionale nei criteri di concezione e progettazione degli spazi.

## Slide 6
NORMATIVA E LINEE GUIDA
D.P.C.M. del 22.12.89 per la realizzazione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti (ivi compresi i soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche e sensoriali).
Il decreto prevede un valore di 40/45 mq per ospite, superficie considerata al netto delle strutture perimetrali 30 mq ospite per centri diurni.
Linee guida Regione Lombardia
Linee guida Regione Toscana

## Slide 7
ESPERIENZA CANADESE: IL METODO GENTLE CARE
Piccoli nuclei simili ad ambienti domestici: massimo grado di libertà con il massimo livello di sicurezza necessità di
creare luoghi anche per i parenti che partecipano al care-giving.

## Slide 8
ESPERIANZA AMERICANA
Basata su una serie di test di verifica e sondaggi su strutture esistenti
Spazio comune
Alta quantità - Alta variabilità
Il numero ottimale per le aree di attività varierà in funzione delle
dimensioni generali dell’unità e del numero dei residenti. La situazione sarà ottimale se, oltre ad una corretta quantità di tali aree, che saranno anche distinte fisicamente.
Libertà esterna
Alta disponibilità - Alto supporto
Si tratta di unità con spazi aperti accessibili autonomamente e in condizioni di massima sicurezza. Il supporto include il contatto con la terra, la presenza di piante non velenose, la visibilità delle porte di accesso al giardino e la possibilità di svolgere determinate attività in condizioni di autonomia. Inoltre, tali giardini saranno complanari con l’unità e posizionati in modo da favorire il controllo da parte dello staff.
Residenzialità
Alta dimensione - Alta familiarità
In ambienti con caratteristiche di familiarità, piccoli per dimensioni dello spazio e con un limitato numero di ospiti
Alto controllo - Alta non visibilità
È il caso di una unità che presenta l’uscita verso l’esterno controllata,
ma difficilmente individuabile dai residenti, ad esempio grazie
alla mimetizzazione cromatica delle porte con le pareti. Le conseguenze
saranno la diminuzione delle fughe e una maggiore facilità per lo staff nell’attività di controllo.
Percorsi di vagabondaggio
Alta continuità - Alto way-finding
I percorsi a sviluppo anulare, con punti di riferimento e attrattive,
stimoleranno l’orientamento e ridurranno il comportamento
aggressivo, migliorando i cicli di sonno-veglia e la salute cardiovascolare
dei residenti, con conseguente riduzione dello stress a carico dello staff.
Camere di degenza
Alta privacy - Alta personalizzazione
Il residente occuperà una camera singola, in condizioni di massima privacy e con la possibilità di personalizzare l’ambiente con oggetti a lui cari.
Supporto dell’autonomia
Alta sicurezza - Alta protesicità
Si tratta di unità nelle quali i residenti svolgono le loro attività quotidiane
in condizioni di sicurezza e nella massima autonomia.
Comprensione sensoriale
Alta gestione del rumore - Alta comprensibilità
Una quantità moderata di suoni significativi, odori stimolanti,
immagini comprensibili riduce l’agitazione nei residenti e li stimola alla riflessione.

## Slide 9
ESPERIENZA ITALIANA
Pochissime le nuove strutture per lo più gli interventi riguardano strutture esistenti.
Importanza dell’ambiente familiare.
L’ importanza terapeutica del giardino progettato su misura del malato.

## Slide 10
PRINCIPI E INFORMATIVA DI PROGETTO
CRITERI URBANISTICI - LOCALIZZAZIONE
Desert x Doug Aitken, Deserto di Palisades- California
RAPPORTO CON LA CITTÀ- CONTESTUALIZZAZIONE
CRITERI EDILIZI
Sicurezza
Fruibilità e facilità d’uso
Orientamento spaziale
Orientamento temporale
Benessere visivo
Benessere acustico
Benessere psicologico
Controllo
AREE FUNZIONALI
Area abitativa di nucleo
Area collettiva di nucleo
Area terapica e di cura della persona
Area dei servizi generali
Sistema connettivo

## Slide 11
NUMERO PAZIENTI
La capacità ricettiva del nucleo deve essere compresa fra 6 e 14 pazienti per i centri permanenti e fra 6 e 10 pazienti per i centri diurni.
COMPLESSO INSEDIATIVO
IL NUCLEO deve svilupparsi su un unico livello al piano terra ed in ogni caso devono essere complanari

## Slide 12
PERCORSI E ACCESSI
Separare i flussi di percorrenza destinati ai pazienti da quelli destinati al personale, ai familiari, ai fornitori di servizi. Prevedere un unico accesso al nucleo per i pazienti, dotato di un adeguato sistema di controllo.
Separare lo spazio dedicato ai pazienti dagli accessi destinati al personale, ai familiari, ai servizi.
Qualora il nucleo Alzheimer faccia parte di un organismo edilizio che ospita altre strutture sanitario-assistenziali, prevedere una sua precisa distinzione e separazione da queste ultime.

## Slide 13
Prevedere un impianto distributivo che si sviluppi intorno allo spazio di vita comune.
Prevedere camere di degenza singole o eventualmente
doppie. Il modulo base della camera deve comprendere un bagno interno e, se possibile, un’anticamera.

## Slide 14: STANDARD GHERON
Layout generale: improntato all’efficienza e alla funzionalità
Casa lontano da Casa
Think Green: elevata efficienza energetica

## Slide 15: STANDARD GHERON
Layout generale: improntato all’efficienza e alla funzionalità
Casa lontano da Casa
Think Green: elevata efficienza energetica

## Slide 16: Centro Servizi “MANTEGNA” Campodarsego (PD)

## Slide 18
La tipologia architettonica adottata deve prefigurare
ambienti a scala domestica, con locali differenziati nella destinazione d’uso e facilmente identificabili. Privilegiare una disposizione delle finestre sul paesaggio circostante, in modo da stimolare nei pazienti l’orientamento temporale.
Adottare una conformazione degli spazi e una loro correlazione
in modo da favorire il controllo visivo diretto del paziente da parte degli operatori.

## Slide 19
Nell’organizzazione degli ambienti comuni prevedere luoghi nei quali il paziente possa appartarsi, da solo o in piccola compagnia, pur non perdendo l’osservazione delle attività di gruppo.
Evitare pareti vetrate continue dal pavimento al soffitto

## Slide 20
Evitare la collocazione della televisione negli ambienti
comuni e prevedere una sala dedicata alle proiezioni televisive.
Nella progettazione d’interni, evitare il ricorso a pareti mobili perché la conformazione degli spazi rimanga costante.

## Slide 21
I pavimenti devono essere perfettamente complanari fra loro, omogenei nel materiale, nella texture e nella componente cromatica. Evitare pavimentazioni con giunti evidenti. Prevedere il contrasto visivo tra il pavimento e le pareti.
Nella scelta cromatica delle porte adottare colori diversificati
per aree funzionali e contrastanti con la parete.
Evitare le porte scorrevoli negli ambienti destinati al paziente.

## Slide 22: STANDARD GHERON
Layout generale: improntato all’efficienza e alla funzionalità
Casa lontano da Casa
Think Green: elevata efficienza energetica
Notes: 1. Aria di famiglia Gheron pur con l’estro dei singoli progettisti; 2. assistenza agli ospiti; 3. ambiente famigliare e non ospedaliero

## Slide 23
Notes: Ele!!!

## Slide 24: STANDARD GHERON
Layout generale: improntato all’efficienza e alla funzionalità
Casa lontano da Casa
Think Green: elevata efficienza energetica

## Slide 25
Notes: Induzione a Campodarsego

## Slide 26
IL GIARDINO
Nell’orientamento e nella distribuzione del giardino evitare il più possibile la formazione di ombre portate.
Nella configurazione del nucleo e del giardino prevedere dimensioni tali da non disorientare il paziente
correlazione con gli spazi del nucleo, in modo che il paziente possa accedervi autonomamente.

## Slide 27
Nella progettazione dei percorsi di vagabondaggio dare la priorità a percorsi chiusi prevedere una zona a coperta, zone di interesse, per stimolare l’attenzione e l’orientamento del paziente. Evitare fenomeni d’abbagliamento nel passare dall’interno del nucleo al giardino.
Prevedere un sistema di copertura per il percorso di vagabondaggio, al fine di permettere la sua libera fruizione con ogni situazione meteorologica.
Notes: Esempi di Corsico

## Slide 28
Nella progettazione illuminotecnica prevedere un
sistema di illuminazione che permetta la fruizione del giardino nelle ore di buio.
Nella progettazione illuminotecnica, prevedere un livello d’illuminamento minimo generale costante.
Nella progettazione illuminotecnica, prescegliere sistemi d’illuminazione indiretta e/o posizionare le fonti luminose fuori dal campo visivo dei pazienti.

## Slide 29: NUCLEI ALZHEIMER

## Slide 30: NUCLEI ALZHEIMER

## Slide 31: NUCLEI ALZHEIMER

## Slide 32
NATURAL MAPPING
La difficoltà se non l’impossibilità da parte dei malati di ricorrere a conoscenze ed informazioni che hanno sede nella perduta memoria spingono a valorizzare ed enfatizzare quegli attributi spaziali di natural mapping grazie ai quali l’ambiente contiene in sé ed esprime da sé le conoscenze necessarie per la sua corretta fruizione.
Il movimento, il permanere, l’agire diventano così spontaneamente ed inconsapevolmente corretti, rigenerando una condizione di equilibrio perduto, fondamentale per il processo di recupero psico-fisico del malato.
Il fine dell’architettura, in questo quadro, è proprio
quello di interpretare le particolari ed inusuali esigenze di persone che hanno perso il rapporto canonico con il mondo e di offrire loro la possibilità di recuperarlo attraverso canali di comunicazione
diversi, coerenti con le loro residue capacità di comprensione.

## Slide 33
ESEMPI CONTEMPORANEI

## Slide 34
CENTRO PAOLO VI - PADOVA

## Slide 36
CENTRO SERVIZI PER ANZIANI SASSUOLO

## Slide 38
IL PAESE RITROVATO MONZA
Il rendering progetto della Meridiana

## Slide 40
VILLAGGIO PER MALATI DI DEMENZA SENILE
«DE HOGEWEYK» A WEESP (OLANDA)
Il villaggio olandese di “De Hogeweyk”, nei pressi di Amsterdam, è stato appositamente realizzato per soggetti affetti da demenza che, bisognosi di cure, godono qui di massima libertà di movimento, di possibilità di trascorrere normalmente la giornata e di svolgere una vita attiva. La società, che gestisce la struttura, ha optato per un modello assistenziale innovativo ed anche molto studiato, esplicitamente orientato alla soddisfazione delle esigenze di questo particolare tipo di ospite.

## Slide 41
Planimetria del complesso. Grafica: Molenaar&Bol&VanDillen architekten
Planimetria: prolungamento del Boulevard (1); »Vijverpark« (Parco del laghetto) (2); Piazza teatro (3); Boulevard (4); Passage (5); Corte con giardino (6); »Het Grote Plein« (Grande corte) (7); »Oosthoek« (Angolo orientale) (8), grafica: Niek Roozen, Weesp

## Slide 42
Le persone anziane vivono insieme in comunità alloggio ospitate in case a schiera rivestite di clinker.
Foto: Madeleine Sars, Eindhoven
Grazie al modello tipologico molto aperto, a prima vista il “De Hogeweyk” non trasmette affatto l’immagine di una casa di cura e riposo.

## Slide 43
All’interno del complesso devono essere in grado di muoversi liberamente e spensieratamente senza aver paura di smarrire la strada di casa. 23 abitazioni si dispiegano su 12.000 m2 di superficie lorda. Ognuna delle case a schiera rivestite di clinker, al massimo di due piani, offre spazio per sette camere singole e una doppia. Al momento il “De Hogeweyk” è abitato da 152 persone anziane.
L’assistenza intensiva, quella essenziale, si svolge dietro le quinte. I tutori, che possono al massimo occuparsi di sette persone, sono qui strettamente immersi nella quotidianità degli anziani inquilini in veste di commesso di supermarket, coinquilino, personale domestico o componente della famiglia. Il personale segue pedissequamente ogni malato di Alzheimer lasciandogli tuttavia la libertà di fare le proprie scelte.
Foto: Madeleine Sars, Eindhoven

## Slide 44
La spesa in autonomia al supermercato
Foto: KopArt, Amstelveen
Un aiuto nella preparazione del pasto.
Foto: Anita Edridge
Il modello di assistenza è orientato a offrire alle persone anziane un livello di quotidianità più normale possibile. Insieme ai propri tutori, gli inquilini svolgono le attività richieste dalla vita domestica. Quando lo desiderano, possono recarsi autonomamente al supermercato a fare la spesa essendo solo dispensati dal pagamento. Gli acquisti insensati vengono successivamente restituiti dal personale di assistenza.

## Slide 45
PERSONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI
Stile di vita “urbano”.
Stile di vita “benestante”.
Stile di vita “culturalmente interessato”.
Stile di vita “indiano”.
Foto: KopArt, Amstelveen

## Slide 46
Gli anziani vivono insieme in comunità alloggio da sei, sette o otto persone con le quali condividono i propri interessi. In primo piano restano le attività comuni, l’empatia e la reciproca assistenza.
Consumo in comunità del pasto.
Il teatro del “De Hogeweyk” ospita le performance di vari artisti che si alternano.
Foto: KopArt, Amstelveen

## Slide 47
Il complesso, così come la costruzione che sorgeva al suo posto in precedenza, è collocato al centro di un quartiere residenziale, per motivi di sicurezza è tuttavia chiuso verso l’esterno anche se una parte dei servizi è accessibile al pubblico.
Dagli isolati residenziali posti nei pressi del complesso, i vicini possono gettare uno sguardo dall’alto nell’ambiente residenziale che ospita gli anziani.
Gli inquilini possono organizzare il proprio tempo libero come vogliono. Ristoranti, caffetterie e spazi all’aperto creano un ambiente che favorisce le relazioni interpersonali.
Foto: Madeleine Sars, Eindhoven

## Slide 48
CONCLUSIONI
Progettazione integrata
medici specialisti operatori care-giver

## Slide 50
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Arch. Antonio Venturato
Valerio Vinci, PhD